## Slide 1
이상한 나라의 개발자
Team.
2025.05.08
김종원 김동현 손홍준 최민주

## Slide 2
Contents
01 상세 기능
02 음성처리 확인
03 이후 계획

## Slide 3
01 상세기능
이용자 위치에 따른 카메라 이동
음성 명령
카메라 조정
조명 밝기 조절
로봇팔 제작
음성 명령을 통한 촬영 제어
타이머를 통한 촬영
N장 연속 촬영
단계별 조명 밝기 제어
얼굴 화면 중앙 유지
사용자의 움직임에 맞게 회전 및 이동

## Slide 4
01 상세기능
사용자의 명령에 따라
1. 조명의 밝기를 1~ 5단계로 조절.
2. 영상 촬영 시작, 종료, 사진 촬영을 진행.
음성 명령에 따른 조명, 카메라 조정
Notes: 오늘은 음성 명령을 어떻게 받아왔고 결과를 보여주며 이후에 계획에 대해서 설명드리겠습니다.

## Slide 5
02 음성 처리 확인
3~4초로 늘리고, single_utterance=True 변경
2초로 고정하여 음성을 받는 방식
음성이 잘리는 문제가 발생
오히려 뒤에 말까지 한번에 인식하는 문제 발생.
“말이 끝났다”고 판단을 잘못하여 긴 문장은 못 가져오는 문제
Notes: “처음에는 PyAudio로 2초 고정 녹음한 뒤 Google STT recognize()를 호출하는 방식을 사용했습니다.”
“예를 들어 ‘영상 촬영 시작’을 말하면, 2초 안에 들어온 부분만 인식해서… 영상 촬영만, 혹은 시작만 출력되는 현상이 자주 발생했습니다.”
“이후에 녹음 시간을 3~4초로 늘리고, single_utterance=True 옵션을 적용해 ‘한 번의 말이 끝나면 즉시 결과를 반환’하도록 변경했지만, 무음 감지 기준이 엄격하거나 너무 느슨하게 작동해 여전히 긴 문장이 중간에 잘리거나 음절 일부만 반환되는 문제가 발생했습니다. 예를 들어 ‘5초 뒤에 영상 촬영 시작’을 말해도 ‘영상 촬영’만, 또는 ‘시작’만 인식되는 경우가 많았습니다.”

## Slide 6
02 음성 처리 확인 (최종 선택)
VAD(Voice Activity Detextion) 사용
Phrase Hinting 기능 추가
고정된 녹음 시간을 기다릴 필요 x
=> 음성 활동 구간만 골라낸다.
잡음이 섞이거나 발음이 뭉개지는 상황에서도
더욱 안정적으로 진행
Notes: “그래서 저희는 Google STT의 스트리밍 방식 대신, webrtcvad 기반의 VAD(Voice Activity Detection)를 도입했습니다. VAD가 ‘음성 활동 구간’만 골라내어 프레임 단위로 묶어 주기 때문에, 말이 시작되고 끝나는 지점을 더 정확하게 잡을 수 있었습니다. 덕분에 2초나 4초처럼 임의로 고정된 녹음 시간을 기다릴 필요 없이, 실제 발화가 끝나는 즉시 오디오 조각을 STT에 전달할 수 있었죠. 결과적으로 “5초 뒤에 영상 촬영 시작” 같은 긴 명령어도 음절 하나하나 끊기지 않고 통째로 인식되었고, ‘영상 촬영 시작’과 ‘영상 촬영 종료’, ‘1단계’~‘5단계’ 같은 키워드 매칭도 훨씬 안정적으로 동작하게 되었습니다.
또한, 음성 인식의 정확도를 높이기 위해 Phrase Hinting 기능을 도입했습니다. Phrase Hinting은 자주 쓰는 명령어를 미리 등록하고, 각 문구에 boost라는 가중치를 부여하여 STT 엔진이 유사 표현보다 등록된 키워드를 우선적으로 인식하도록 돕는 방법입니다.
저희는 “영상 촬영 시작”, “1단계” 등 주요 명령어들을 리스트에 등록하고, 명령어별 사용 빈도, 그리고 단어의 길이에 따라 적절한 boost 값을 설정했습니다. 그 결과, 발음이 흐려지더라도 필요한 키워드가 빠지지 않고 안정적으로 인식되도록 보완할 수 있었습니다.

## Slide 7
02 음성 처리 확인
진행 영상

## Slide 8
03 이후 계획
다음주까지 받아온 음성에 대해 카메라 동작 및 조명 동작 진행.
추가적으로 유용한 음성 기능이 있다면 해당 기능을 추가하는 것.